## Slide 1
非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究
研究汇报
Notes: 研究对象：茶思任务中的非理想SRS/CSI与用户中心多TRP协同。
讲解从茶思原始难题开始：非理想 SRS/CSI 下，多 TRP 协同需要兼顾边缘体验、跨资源功率与规模。标题中的“优化研究”对应当前已实现的矩阵 WMMSE 与集中式 ADMM，也包含尚未完成的鲁棒扩展；不要把本汇报说成完整验收。下一页给出四段阅读顺序。追问：成果是否已达标？目前只能说同输入数值对拍和功率可行有记录，正式规模收敛及新版效果未证实。

## Slide 2: 主要内容
1
研究问题与验收场景
2
系统模型与框架
4
新版研究方案
3
WMMSE-ADMM
Notes: 本页给出四段讲述顺序。第一部分界定困难、目标与物理网络；第二部分沿通信变量讲建模与当前求解；第三部分说明非均匀误差和现有证据；第四部分单列202610版系统方案。每段均区分原始任务、当前实现、已验证结果与研究设想。

## Slide 3: 研究问题、方法与目标
研究问题中的困难
研究方法
研究目标
01
非理想测量：不同 UE–TRP 链路的 CSI 质量存在差异
测量质量感知建模：以链路误差统计 Cklg为基础，不同链路Cklg不同，接收器与预编码更新也不同
提高协同传输对估计误差的适应能力
02
边缘 UE 信号弱、受干扰影响明显
用户中心协同＋WMMSE：用户中心协同提供增强有用信号的机会，WMMSE协调有用信号与干扰，处理均衡
改善边缘 UE 体验，兼顾整体速率
03
不同资源组共享功率预算
ADMM 约束求解：提供可拆分求解结构，功率约束和目标更新分开处理，通过一致性迭代联合求解
控制空口发射功率，提高大规模求解效率
在非理想 SRS/CSI 条件下，如何利用用户中心多 TRP 协同，改善边缘 UE 体验，并控制发射功率和求解开销。这三个困难分别对应误差建模、协同预编码和跨资源功率约束。最终用体验和功率检验通信效果，用残差与运行开销检验求解质量和可扩展性。
Notes: 本页回答“困难为什么需要这些方法”。按每行从左到右读：不同 UE–TRP 的测量质量导致条件误差不同，当前用链路统计 C 进入接收与预编码；边缘 UE 协同受有用信号和干扰共同影响，用用户中心服务和 WMMSE 更新；273 RB 使各资源组共享 TRP 功率预算，当前集中式 ADMM 做联合投影。右侧列的是应检验的量，不是已经达成的效果。当前尚未实现椭球最坏情况或 TRP 本地分布式。第 4 页转到真实七站拓扑。

## Slide 4: 网络拓扑与协同架构
共址扇区 · 用户中心服务
① 三个 TRP 共用一个站址，一共七个站址，箭头表示扇区主方向。
② UE 由归属 TRP + 距离最近的其他活动 TRP服务；CPU 集中计算预编码。
彩色小点＝实际 UE；颜色＝初始归属站址。
Notes: 回答：七站三扇区、UE 空间分布、服务关系和 CPU 分工。左图是 MATLAB 输出的真实坐标；全部210个 UE 均为独立散点，未重复画点。MATLAB lines(7)颜色按 home 所在站 S1–S7：S1蓝、S2橙、S3黄、S4紫、S5绿、S6青、S7洋红/暗红。颜色不是调度或完整服务集合。右图 UE7 的 home=T01，服务集合 T01/T02；两TRP共址，服务连线可能重合。CPU 为逻辑协调节点，不是实际部署坐标。原材料规定每小区10–20 UE、小区内均匀分布；当前10 UE/小区，总210。chasi_geometry_from_samples.m 以中心(450,450)m、外围6站距中心300m生成；每站三个 TRP 共址；UE 在每扇区25–150m环扇区，以 θ=φ_l+(v−1/2)2π/3 与 r=sqrt(rmin²+u(rmax²−rmin²))采样，因此面积均匀。25–150m边界是项目假设。home 为生成扇区，服务集合为 home 加最近活动 TRP，当前上限2。扇形不是无干扰硬覆盖。下一页沿变量看执行链。追问：紫色点是什么？是初始归属 S4 的真实 UE。

## Slide 5: 代码调用与数据流
① 场景/业务
站址、扇区、UE 位置
生成服务集与业务到达
② 真信道
几何增益＋接收相关性＋复高斯
Hᵗʳᵘᵉ：4×64 / 链路
③ 模拟测量与Ĥ
由参考信号观测与先验统计得到信道估计及剩余误差统计
Hᵗʳᵘᵉ →观测 →(Ĥ，C)
④固定资源配置
给定调度b、关联 χ、流数 r及资源权重 ν
⑤ 优化
WMMSE 更新接收器与权重
ADMM 求解受功率约束的预编码子问题
(Ĥ，C，b， χ，r， ν)→w
⑥用真实信道检验传输效果（用同一预编码 w 在 Hᵗʳᵘᵉ 上重算下行速率） → 结合业务交付量、体验分位与功率
（Hᵗʳᵘᵉ，w，业务信息）→速率、体验、功率
评价用信道
仿真器利用真实信道生成观测并评价性能；非理想 CSI 分支依据估计信道与误差统计设计预编码。
业务到达与活跃信息
Notes: 沿编号讲真实执行顺序。chasi_run.m 调 chasi_generate_scene.m → chasi_generate_traffic.m → chasi_matrix_wmmse.m → chasi_evaluate.m，当前是原生 MATLAB 求解，不再经旧 Python 桥接。Htrue 参与仿真测量生成及最后评价；非理想优化输入 Ĥ、C。b/χ/r/ν 为规则生成，w 为求解量。历史 GA/PSO 与正式链未接通。db9d7e3。
按左到右读真实执行链：几何与业务生成真信道 Htrue；等效 CSI-RS/SRS 质量形成估计 Hhat 和条件误差 C；关联 b、调度 χ、流数 r 和资源权重 ν 由规则固定；矩阵 WMMSE–ADMM 优化含幅度的 w；同一 w 放到 Htrue 上计算速率、体验代理和空口功率。真信道用于仿真生成与最后评价，非理想分支求解使用 Hhat、C。历史搜索链没有调用该正式求解器。下一页拆开测量主体。老师若问“是否已真实协议实现”，回答这是等效测量和集中仿真。

## Slide 6: 参考信号观测与信道估计
真实信道
传播映射
参考信号观测
物理方向与测量
后验输出
估计与不确定性
① 真信道
Hᵗʳᵘᵉₖₗg ∈ ℂ⁴×⁶⁴
② 参考信号观测
UE 发 SRS → TRP 接收
TRP 发 CSI-RS → UE 观测
③ 后验估计
Ĥₖₗg ∈ ℂ⁴×⁶⁴
Cₖₗg ∈ ℂ⁴×⁴
SRS 等效观测
Yₛ = S Hᵗʳᵘᵉ + Nₛ
CSI-RS 等效观测
Y꜀ = Hᵗʳᵘᵉ + N꜀
当前等效观测模型
先验：P₀ = βRᵣₓ
信道估计描述传播映射，误差协方差描述估计的不确定性。
Notes: 本页按三阶段讲：真实下行信道 Htrue → 参考信号观测 → 后验估计 Hhat 与误差协方差 C。k 为 UE，l 为 TRP，g 为资源组。Htrue 和 Hhat 均为 4×64：4 个 UE 下行接收维度，64 个 TRP 下行发射端口。物理方向是 UE 发上行 SRS、TRP 接收；TRP 发下行 CSI-RS、UE 观测。图中两个 Y 公式是当前代码的等效观测模型，不是参考信号波形或空口收发链。
默认 awgn_independent 模式先计算链路增益 β 和接收相关矩阵 Rrx，设先验 P0=βRrx（4×4）。仿真先生成 Htrue=sqrt(β) chol(Rrx) Ξ，再生成 CSI-RS 等效观测 Yc=Htrue+Nc，其中 Nc 为 4×64 独立复高斯噪声。对已被当前 SRS 跳频测到的资源组，令 S 为 2×4 行选择矩阵，默认选择第 1、2 个接收行；Ys=S Htrue+Ns，其中 Ns 为 2×64 独立复高斯噪声。未测到的组没有 SRS 更新项。
噪声方差把测量质量和年龄合在一起：nc=β·10^(−γc,dB/10)·exp(2ac/Tc)，ns=β·10^(−γs,dB/10)·exp(2as/Tc)。γc,dB 对应 CSI-RS 配置，γs,dB 对应 SRS 导频配置；ac、as 是各自观测年龄，Tc 是相干时间。观测越旧或标称 SNR 越低，噪声方差越大，后验对该观测赋予的精度越小。这里的噪声是归一化复高斯等效噪声，不是实际波形样本。
默认独立观测分支的后验精度 A=P0^−1+I4/nc+SᴴS/ns，信息项 B=Yc/nc+SᴴYs/ns；输出 C=A^−1，Hhat=C B。未测 SRS 时删去两个含 ns 的项。C 是每个 64 维发射列所共享的 4×4 接收侧条件误差协方差；列间按模型独立，因此按列向量化后的完整 256×256 误差协方差为 I64⊗C。它不是 64×64 发射侧协方差。若切换到 pilot_reuse_gaussian 模式，SRS 更新改由复用相关观测实现，本页公式只对应当前默认模式。
端口与互易性边界：配置给 UE 两个上行发射端口、四个下行接收端口。代码未构造独立的 64×2 上行传播矩阵，也未实施 TDD 射频校准或显式上行到下行矩阵变换；它直接把上行 SRS 抽象成同一 4×64 下行 Htrue 的第 1、2 接收行观测。因而这里隐含了这两个 SRS 端口与所选下行接收行可对应、传播可互易的理想化映射假设。不要把该等效构造解释为已验证的实际端口互易实现。
源码依据：matlab/chasi/chasi_config.m 的默认 srsMode、srsRxRows、ueRxPorts、ueTxPorts；matlab/chasi/chasi_generate_scene.m 中真实信道、CSI-RS/SRS 等效观测及后验计算。

## Slide 7: 多流下行发送与接收
① 数据流
sₖ：r×1
矩阵维度
接收分解
② 预编码与发射
xₗ = ∑ⱼ wₗⱼ sⱼ
xₗ：64×1
③ 信道与接收
yₖ = ∑ₗ Hᵗʳᵘᵉₖₗ xₗ + nₖ
yₖ：4×1
④ 接收合并
ŝₖ = Aₖᴴ yₖ
ŝₖ：r×1
预编码矩阵
wₗⱼ：64×r
r 条流 → 64 个端口
真实信道
Hᵗʳᵘᵉₖₗ：4×64
nₖ：4×1
接收合并矩阵
Aₖ：4×r
Aₖᴴ：r×4
有用信号
Gₖₖsₖ
Gₖⱼ = ∑ₗHᵗʳᵘᵉₖₗwₗⱼ
其他 UE 干扰
∑ⱼ≠ₖ Gₖⱼsⱼ
同资源组叠加
接收噪声
nₖ：4×1
与有用信号、干扰共同进入 yₖ
当前快层：给定调度 b、服务关联 χ、流数 r 和资源权重 ν，优化预编码 w。
本页固定一个资源组，省略下标 g
Notes: 讲述衔接：上一页生成估计信道与误差协方差；本页固定一个资源组 g，省略 g，说明给定数据流和预编码后，一次多流下行传输在符号层怎样形成。s_j∈C^(r×1) 是 UE j 的 r 条复数据流，w_lj∈C^(64×r) 是 TRP l 对 UE j 的预编码块；服务掩码为零的链路 w_lj=0。x_l=Σ_j w_lj s_j∈C^(64×1)，第 m 个发射端口的叠加式为 x_l[m]=Σ_jΣ_(a=1)^r w_lj[m,a] s_j[a]。因此每个端口都可能叠加多个 UE 的多条流，并由复权重控制幅度和相位。
Htrue_kl∈C^(4×64) 是 TRP l 到 UE k 的真实下行信道；y_k=Σ_l Htrue_kl x_l+n_k∈C^(4×1)，n_k∈C^(4×1)。令 G_kj=Σ_l Htrue_kl w_lj∈C^(4×r)，则完整展开为 y_k=G_kk s_k+Σ_(j≠k)G_kj s_j+n_k。第一项是 UE k 的有用信号，同资源组其他 UE 的数据形成干扰。A_k∈C^(4×r) 是接收合并矩阵，ŝ_k=A_k^H y_k∈C^(r×1)。跨 TRP 的同一 UE 流先进行复数相加，依赖模型中的理想相位同步与共享数据假设。这里展示的是符号级等效链，程序没有合成射频波形。
变量表（本页与前页沿用）：k 为 UE，l 为 TRP，g 为资源组，j 为同组 UE；b_kg 是组调度布尔量，χ_lkg 是服务关联布尔量，r 是流数，ν_g 是资源组权重/占用 RB 比例。Htrue_klg∈C^(4×64) 是仿真真信道，Hhat_klg∈C^(4×64) 是估计信道，C_klg∈C^(4×4) 是接收侧条件误差协方差。w_ljg∈C^(64×r) 是本轮实际优化的复预编码；A_kg∈C^(4×r) 是 WMMSE 接收器，E_kg 与 Ω_kg 分别为 r×r 的 MSE 矩阵及逆 MSE 权重；P_l 是每 TRP 的跨组功率预算。
原第 7 页慢层／快层说明移至此处：历史 GA/PSO 慢层候选搜索及其旧评价器是独立研究链，候选含 PF 指数、连接数、调度阈值、rank 门限和修复参数，尚未直接接入当前正式场景。当前正式快层由规则给定 b、χ、r、ν，以 Hhat、C 设计 w；矩阵 WMMSE 更新 A、E、Ω，集中式 ADMM 更新可行 w，并对每 TRP 的跨资源组加权总功率施加预算。慢层到正式快层的统一候选编码与评价接口仍是拟研究内容，不能把两条链画成已经联动。
口径边界：此页的 A_k^H y_k 解释接收合并；优化器的 A_k 根据估计信道和误差统计求得。下一页最终物理速率在 Htrue 上用 log-det 协方差公式评价，并不显式生成每个符号的 ŝ_k。

## Slide 8: 物理速率与业务体验评价
物理速率
静态体验代理
功率评价
真实信道 + 预编码
Gₖⱼg = ∑ₗ Hᵗʳᵘᵉₖₗg wₗⱼg
同一 UE 跨 TRP 相干求和
频谱效率
SEₖg = log₂det(R总) − log₂det(R扰)
bit/s/Hz
可传比特 / TTI
Bₖg = SEₖg·273νg·12Δf·Δt
bit/TTI
用户体验
Eₖ = Vₖ/(N有效·Δt)
Mbps：再除以 10⁶
容量代理比特量
Vₖ = ∑g,t Mₖt Dₖt Bₖg
不是队列实际交付量
业务掩码
Mₖt：忙且非末 TTI
Dₖt：常规 1，尾段 2/7
资源组功率
pₗg = ∑ⱼ ‖wₗⱼg‖²F
组内预编码平方和
跨组加权总功率
Pₗ = ∑g νg pₗg
每 TRP 共用预算
评价报告
体验均值、低 5% 分位
TRP 平均/最大功率
默认静态评价采用容量代理和业务掩码；未模拟队列实际出队。
Notes: 衔接：上一页给出 x_l、y_k 和有用/干扰分解。这里固定求解得到的同一预编码 w，用仿真真实信道 Htrue 重算物理速率，不把真信道偷用于非理想分支的预编码求解。每资源组令 G_kjg=Σ_l Htrue_klg w_ljg（4×r），R_int,kg=I4+Σ_(j≠k)G_kjg G_kjg^H，R_all,kg=R_int,kg+G_kkg G_kkg^H。频谱效率 SE_kg=max{0,[ln det(R_all,kg)−ln det(R_int,kg)]/ln2}，单位 bit/s/Hz。程序用单位噪声归一化、同 UE 跨 TRP 的复数相干和，未在这里显式应用上一页的接收合并矩阵。
设 ν_g=该组实际发射 RB 数/273，Δf 为子载波间隔（默认 30 kHz），Δt 为 TTI 时长（默认 1 ms）。静态每 TTI 容量代理 B_kg=SE_kg·(273ν_g)·12·Δf·Δt，单位 bit/TTI。程序同时把 Σ_gν_g SE_kg 作为每 UE 加权物理频谱效率；一个 RB 按 12 个子载波换算。该代理尚未扣除实际控制开销、编码效率或 HARQ。
默认静态业务评价使用由突发业务生成的三个 UE×TTI 布尔掩码 busy、tail、terminal，并非显式队列交付。令 M_kt=busy_kt∧¬terminal_kt，D_kt=2/7 当 tail=true，否则为 1。代理比特量 V_k=Σ_g B_kg Σ_t M_kt D_kt；有效样本数 N_k=Σ_t M_kt（仅对已调度 UE）。体验 E_k=V_k/[N_k·Δt]/10^6，单位 Mbps。所有资源组在同一时间窗上按该掩码加权，因此 V_k 应称容量或交付代理，不能称真实队列出队量。
默认统计窗口是半开区间 [0,T) TTI（默认 T=340）。每个突发的末 TTI 从有效样本排除；尾段有效 TTI 乘 2/7 需求系数。没有有效样本的 UE 的体验值记为 NaN，并单独报告人数；有效用户均值与低 5% 分位只使用有有效样本的集合，同时另报把无有效样本 UE 置零后的低 5% 指标。静态路径没有队列状态，也不结转未完成业务；若突发触及窗口终点，生成器把窗口末 TTI 标为 terminal 并排除。可选动态回放路径才有显式 queue、min(queue,capacity) 交付和未完成突发指标，不能混为本页默认结果。
功率：p_lg=Σ_j||w_ljg||_F² 是 TRP l 在资源组 g 的预编码平方和，单位按模型归一化为 W。跨组共享预算所约束和报告的是 P_l^weighted=Σ_gν_g p_lg；程序还报告 TRP 加权功率均值、最大值和总辐射功率，不包括功放、基带及前传能耗。下一页从评价回到 w 的 WMMSE–ADMM 求解更新。源码依据：matlab/chasi/chasi_evaluate.m、chasi_traffic.m、chasi_generate_scene.m、chasi_matrix_wmmse.m。

## Slide 9: 优化目标、变量与约束
当前默认目标：统计误差感知的加权总频谱效率
maxw Σg νg Σk bkg Rᵉˢᵗkg(w)
Rᵉˢᵗkg(w) = −log₂ det Ekg(w) [bit/s/Hz]
νg 为资源组权重；默认分支的用户权重 ηkg=1。
① 每个 TRP 的跨组功率预算
Σg νg Σk ‖wlkg‖²F ≤ Pl
νg = 该组传输 RB 数 / 总 RB 数
② 调度与服务关联约束
bkg=0 或 χlkg=0 ⇒ wlkg=0
只为已调度且由该 TRP 服务的 UE 置权重
优化时最大化估计的总频谱效率；最终边缘体验用真实信道与业务样本另行评价。
Notes: 本页固定资源组 g 的发送模型沿用前页：w_lkg 是 TRP l 到 UE k 在组 g 的 64×r 预编码块。b_kg 表示 UE k 是否在组 g 调度，χ_lkg 表示 TRP l 是否参与服务；代码以 servingMask 和该组用户列表只创建允许的块，其余块始终为零。当前默认 solver 为 matrix_statistical，使用估计信道 Hhat 与 4×4 估计误差协方差 C。真实信道 Htrue 只用于后续评价。
目标函数：最大化 Σ_g ν_g Σ_{k∈K_g} R_est,kg(w)，R_est,kg(w)=−log₂det E_kg(w)，单位 bit/s/Hz。这里 E_kg 是在当前 w、Hhat、C 下的 MMSE 误差矩阵，已包含其他 UE 干扰与估计误差项。ν_g=该资源组传输 RB 数/总 RB 数，代码中总 RB 数为 273；因此加权求和依然按 bit/s/Hz 展示，不是 Mbps。默认总速率分支 η_kg=1，没有 PF floor。
约束：对每个 TRP l，Σ_g ν_g Σ_k‖w_lkg‖_F²≤P_l。配置默认 P_l=20 W；此为跨资源组加权预算，并非逐组预算。若 b_kg=0 或 χ_lkg=0，则 w_lkg=0；这由服务掩码在初始化、ADMM 更新与投影中保持。
可选的 matrix_pf_* 分支才采用平滑 PF：U(w)=Σ_{k∈已调度}ln(1+R_est,k(w)/R_floor)，R_est,k=Σ_gν_g R_est,kg；R_floor=0.01 bit/s/Hz。链式求导得 ∂U/∂R_est,k=1/(R_est,k+R_floor)，源码使用 1/max(R_est,k+R_floor,R_floor)，然后以已调度用户的权重中位数归一化作为 η；默认分支不执行这一项。
本页优化的是估计信道下的总频谱效率。最终边缘体验评价重新使用 Htrue 求物理速率，乘有效时间与频谱资源换算为 bit/TTI、Mbps，并按业务样本统计低 5% 等指标；所以该目标只是预编码的代理目标，不等同于最终边缘体验指标。衔接：明确目标和约束后，下一页展示每一轮怎样由当前 w 构造 WMMSE 二次子问题，再用 ADMM 更新 w。

## Slide 10: WMMSE 的逐步更新
① w
→
② F，Rʸʸ
→
③ A
→
④ E，Ω，η
→
⑤ ADMM
→
⑥ w⁺
① 有效信道
Fkjg=Σl Ĥklgwljg
把多 TRP 的同一数据流相干叠加。
② 接收协方差
Rʸʸkg=I₄+Σj FkjgFᴴkjg+Σl plgCklg
计入信号、干扰、热噪声与估计误差。
③ MMSE 接收器
Akg=(Rʸʸkg)⁻¹ Fkkg
按当前接收统计量抑制干扰与噪声。
④ MSE 权重
Ωkg=Ekg⁻¹
误差越小，更新预编码时的权重越大。
更新 w 时固定 A、Ω、η；得到 w⁺ 后重算 F、Rʸʸ、A、E、Ω，再进入下一轮。
Notes: 固定一个资源组 g。维度：Hhat_klg∈C^{4×64}，w_ljg∈C^{64×r}，F_kjg∈C^{4×r}，C_klg∈C^{4×4}，Ryy_kg∈C^{4×4}，A_kg∈C^{4×r}，E_kg、Ω_kg∈C^{r×r}；p_lg、ν_g、η_kg 是实标量。当前默认 rank r=2。
从可行 w 出发，先求每个 UE k 接收数据流 j 的有效信道 F_kjg=Σ_l Hhat_klg w_ljg。每个 TRP l 的组功率 p_lg=Σ_j‖w_ljg‖_F²。接收协方差 Ryy_kg=I_4+Σ_j F_kjg F_kjg^H+Σ_l p_lg C_klg。单位噪声 I_4 是源码归一化模型；后一项为估计误差的统计鲁棒修正。然后 A_kg=(Ryy_kg)^−1 F_kkg。
完整 MSE：E_kg=I_r−A_kg^H F_kkg−F_kkg^H A_kg+A_kg^H Ryy_kg A_kg，数值实现取 Hermitian 对称部分。Ω_kg=E_kg^−1。MMSE 后估计速率 R_est,kg=−log₂det E_kg。用户权重 η 来自效用对用户估计速率的导数：默认加权总频谱效率分支 η=1；可选平滑 PF 的 U_k=ln(1+R_est,k/R_floor)，R_floor=0.01 bit/s/Hz，导数为 1/(R_est,k+R_floor)，源码以 1/max(R_est,k+R_floor,R_floor) 防止极端数值，再按已调度用户权重的中位数归一化。
更新预编码的 ADMM 内轮固定当前 A、Ω、η，以及 Hhat、C、ν、服务掩码和功率预算；将 WMMSE 代理写成关于 w 的二次问题。ADMM 使用 CG 求原变量、跨资源组功率投影求可行副本、更新对偶量，输出可行 w+。外轮对试探 w+ 重算 F、Ryy、A、E、Ω 与目标，做接受或回溯；下一轮重新计算 η（PF 分支），默认 η 继续为 1。此处流程中的 F 和 Ryy 均是估计信道统计量，不是 Htrue 的最终评价量。衔接：这解释了估计信道为何先于预编码更新提供统计输入，而物理发送仍是先经 w 再过真实信道。

## Slide 11: ADMM 预编码子问题求解
固定 A、Ω、η 后，预编码子问题为受约束的凸二次问题。
① CG 更新目标变量
(νg 𝒬g + ρ/2 𝕀)xg = νg Bg + ρ/2(zg−ug)
隐式应用二次算子，用 CG 解每组线性系统。
② 联合功率投影
z⁺ = Π𝒞(x⁺+u)
Σg νg Σj ‖wljg‖²F ≤ Pl （每个 TRP）
③ 缩放对偶更新
u⁺ = u+x⁺−z⁺
累积目标变量与功率可行副本的不一致。
rpri=‖x−z‖F rdual=ρ‖z⁺−z‖F
Notes: 这一页只描述固定接收器 A、MSE 权重 Ω 和用户效用权重 η 后的预编码块更新。当前源码中的固定量子问题为 min_{w∈M∩C} Σ_g ν_g[⟨w_g,𝒬_g w_g⟩−2 Re⟨B_g,w_g⟩]，其中 M 为服务掩码，C 为每个 TRP 的跨组功率集合。Ω 正定、η 非负、C_klg 半正定时，𝒬_g 半正定，因此这是受凸约束的凸二次问题；并不意味着联合 WMMSE 外层问题整体凸。M_kg=η_kg A_kg Ω_kg A_kg^H，B_lkg=Ĥ_klg^H A_kg Ω_kg η_kg，D_lg=Σ_k Re tr(M_kg C_klg)。𝒬_g 对某流块 x_ljg 的作用为 Σ_k Ĥ_klg^H M_kg(Σ_{l'} Ĥ_kl'g x_l'jg)+D_lg x_ljg，随后应用服务掩码。
使用缩放对偶 u 时，增广目标为上述二次项 + (ρ/2)Σ_g‖x_g−z_g+u_g‖_F²（省略与 x、z 无关的常数）。求导得到 (ν_g𝒬_g+ρ𝕀/2)x_g=ν_gB_g+ρ(z_g−u_g)/2，与源码的 apply 和 rhs 系数一致。源码变量 dual 即本页 u，原图 y 也曾表示同一缩放对偶；改用 u 避免与物理接收信号 y_k 混淆。CG 不显式形成巨大的 𝒬 矩阵，而反复调用线性算子求近似解，并单独报告相对线性残差。
令 v=x⁺+u，z⁺=Π_C(v) 在所有组上联合执行：对每个 TRP l 强制 Σ_gν_gΣ_j‖z_ljg‖_F²≤P_l，未关联块先由掩码置零；功率超限时源码二分拉格朗日乘子 λ_l，并按 z_lg=v_lg/(1+λ_lν_g) 缩放。这是欧氏投影，不能把共享预算拆成独立逐组预算。之后 u⁺=u+x⁺−z⁺。
内层记录 r_pri=‖x⁺−z⁺‖_F、r_dual=ρ‖z⁺−z‖_F，并同时要求它们小于各自绝对/相对容差以及 CG 相对残差达标；ρ 可能每 10 轮自适应，变更时源码重缩放 dual。外层另在返回可行 z 后重算目标，检查目标相对变化、预编码相对变化以及最近 ADMM 是否停止。功率可行、数值对拍、内层收敛与外层停止是不同判断。
运行状态按当前仓库最新保存记录核对：CHASI_ADMM_BUDGET_210_20261018.json 为固定初始 A/Ω 的 210 UE 子问题，12、24、48 轮上限均未收敛；将上限设为 96 时实际第 52 轮满足内层判据，且功率违规为 0。CHASI_PARITY_420_20261019.json 的 420 UE 完整运行，MATLAB 与 Python 同报 max_outer_iterations_with_latest_inexact_admm，功率违规为 0；它不能证明外层收敛。上述是保存日志而非本次重新运行结果。旧页中的“功率可行≠数值对拍通过≠ADMM 收敛≠WMMSE 外层停止”已移至本备注。

## Slide 12: 测量质量感知的误差建模
已有统计设计：条件协方差 C 进入两条计算路径
C → Rʸʸ → A，E，Ω
C → D → 𝒬 → w
Σl plg Cklg
Dlg=Σk tr(Mkg Cklg)
误差功率进入接收协方差
误差项进入预编码二次算子
拟研究：非均匀误差集合
链路之间尺度不同；同一链路内部的误差方向不同。
Δh=vec(ΔH)∈ℂ²⁵⁶
Δhᴴ Σ⁻¹ Δh ≤ cα
校准误差尺度与方向，检验集合覆盖率，再开展名义、统一误差与非均匀误差的同条件对照。
Notes: 上半页是现有实现的统计误差设计，不是最坏情况鲁棒集合。估计信道 Ĥ_klg∈ℂ^{4×64}，条件误差协方差 C_klg∈ℂ^{4×4}。当前等效观测形成每链路/组的 C；它进入接收协方差的 Σ_l p_lg C_klg，改变 MMSE 接收器 A、MSE E 和权重 Ω。固定 A/Ω/η 后，M_kg=η_kg A_kg Ω_kg A_kg^H，D_lg=Σ_k Re tr(M_kg C_klg)；D_lg 进入二次算子 𝒬 的对角误差项，从而改变预编码 w。当前统计模型利用先验、CSI-RS 与 SRS 等效观测的精度信息，观测缺失时用可用信息，测量质量与年龄如何映射到误差参数应据具体生成过程核对。
下半页是拟研究的集合：ΔH∈ℂ^{4×64}，按列向量化 Δh=vec(ΔH)∈ℂ^{256}，用 Δh^HΣ^{-1}Δh≤c_α 表示非均匀误差。链路之间可有不同协方差尺度；一条链路内部，Σ 的特征方向和特征值表达不同方向的不确定性。此集合尚未进入当前 WMMSE–ADMM 正式求解，也不预设边缘体验提升。原版单接收行 Δh∈ℂ^{64} 的椭球只描述四个接收端口中的一行，不能代表完整 4×64 信道；因此正文改用 256 维。
若 64 个发射列的误差彼此独立且共享接收侧协方差 C，则按列堆叠的完整误差协方差 Σ=I_64⊗C。若有跨列相关性，该 Kronecker 结构不再成立，必须估计更一般的 Σ 或使用结构化近似。写 Σ^{-1} 要求 Σ 正定；若 C 仅半正定，应在说明其零空间后正则化或用受限子空间/伪逆，不能把奇异矩阵直接求逆。c_α 是目标覆盖率 1−α 对应的尺度阈值，不等于自动取 1。若 Δh∼CN(0,Σ) 且 Σ 准确，二次型服从形状参数 256、尺度 1 的 Gamma 分布；若误差非高斯，应使用独立校准样本估计分位数并在未参与校准的样本上检验经验覆盖率。需同时校准链路尺度、内部方向和整体阈值，再做名义、统一误差与非均匀误差的同场景、同调度、同功率预算比较。原先经验缩放表达式的单位和数据拟合尚未定稿，故正文不展示；相关动机只作为待检验假设保留在此。

## Slide 13: 核心变量
类别
标准符号
中文含义
维度 / 单位
索引与规模
l, k, j, g; Nₜ, Nᵣ, r
TRP、UE、资源组；端口、接收天线、流数
索引；64、4、≤2
信道与测量
Hᵗʳᵘᵉ, Ĥ, C
真信道、估计信道、条件误差协方差
4×64；4×64；4×4
资源变量
b, χ, ν; w, p, Pₗ
调度、服务、RB 权重；预编码、功率、预算
0/1；64×r；W
WMMSE
F, Rʸʸ, A, E, Ω, η
有效信道、接收协方差、接收器、MSE、权重、效用
4×r；4×4；r×r
ADMM
x, z, y, ρ
原变量、可行副本、缩放对偶、罚参数
同 w；标量
评价
Rˢᴱ, Rᵉˣᵖ
频谱效率、按协议统计的体验率
bit/s/Hz；协议口径
Notes: 回答：跨图使用的核心符号各表示什么，哪些有物理单位。维度r随用户与资源组变化，表中符号省略下标。Htrue/Hhat∈C^{4×64}，C、Ryy∈C^{4×4}，w∈C^{64×r}，A/F∈C^{4×r}，E/Ω∈C^{r×r}；x/z/y与w同维。ν为RB计数/权重，p和P_l按当前归一化功率制说明；SE=bit/s/Hz，Rexp依业务协议和采样规则定义。辅助索引、维度及假设可口头解释。下一页只介绍独立新版方案。
本页作查阅符号而非替代每页解释。l、k、g 是 TRP、UE、资源组索引；Htrue/Hhat 是 4×64 真/估计信道；C 是 4×4 接收侧条件误差；w 为 64×r 的完整预编码块。A、E、Ω 是 WMMSE 中的接收器、MSE 和权重；x、z、y 是 ADMM 原变量、可行副本、缩放对偶。p 是 w 的加权范数，P 是每 TRP 预算；RSE 和 Rexp 分别为物理频谱效率与业务体验统计口径。新方案的 64×64 椭球 Q 不应与现有 4×4 C 或二次算子 𝒬 混淆。下一页据此进入拟研究方案。

## Slide 14: 新版方案的优化变量与约束
完整波束 w 同时决定发射方向与幅度；功率 p 由波束范数导出。
公平效用 − 链路组稀疏 − TRP 激活代价；分开两种惩罚系数是解释修正。
波束与功率
wₗₖg∈ℂ⁶⁴×ʳ；pₗ 是所有资源组的加权发射功率。
链路组 vs 整 TRP
‖wₗₖ,:‖ 归零只删一条服务链；sₗ=0 才约束整台 TRP 不发射。
限制与后处理
边缘最低速率、关联可行性；sₗ 松弛判阈后须重优化并复查。
拟以边缘体验、<10% 体验损失和 >30% 空口功率目标为参照，开展同条件误差对照。
Notes: 本页回答新版方案到底优化什么。先说当前预编码 w 已含幅度和方向，不应再无定义地把独立 p 当决策变量；p_l=Σ_gν_gΣ_k||w_lkg||² 是跨资源组/跨 RB 的空口发射功率，s_lP_l 表示 TRP 关断时该 TRP 所有发射块为零。公式的公平效用 Uα、链路稀疏 λ_link、激活成本 λ_on 是对 Markdown 第69–85行原目标的清晰参数化；原文写 λΣ_nΣ_k(||w_nk||+γs_n)，s_n 成本因 Σ_k 被重复计数，分离系数是解释修正，不冒充原文。w_lk,: 的组跨所有 g；该组归零只删 l→k 服务，未必让 l 对其他 UE 停发，更不会消除 l→k 的所有物理干扰。若整 TRP 休眠，可用 s_l=0 和全组功率约束，但需处理固定设备功耗与空口功率不同的口径。原文二进制 s_l 先放松到 [0,1] 再阈值判决，阈值后要在固定活跃集上重优化并检查速率、服务可行性和功率；原文未给出完整过程。α-fair 目标与硬最低速率并存时可行性不能预设。原始“难题1”要求挑战 50% PRB 条件下边缘体验提升达到理想 CSI 集中协同提升的 80%，这更像相对提升比例，不是绝对速率比；共同基线、分母和统计样本需在正式指标定义中核定。<10% 指相对独立功控基线的平均体验损失，>30% 指空口总发射功率降低，不是设备耗电或总能耗。当前代码尚无新版目标实测结果。下一页解释该目标如何可能进入求解器以及缺口。
研究表达补充：已有基础是 w 已含发射幅度、当前跨资源组共享每 TRP 总功率。研究切入点是明确链路组稀疏和整 TRP 激活两个不同决策层，并给出松弛、阈值判决及重优化后的速率/服务可行性检查。拟研究公平效用、空口功率和稀疏代价的权衡；不能将链路归零说成整台设备休眠，也不能以设备耗电替代空口辐射功率。验证必须以原始难题的边缘体验、平均体验损失和空口功率口径为准，并锁定“80%提升”的共同基线与分母。<10% 和 >30% 是目标，不是新版方案已取得的结果。

## Slide 15: 新版求解流程与实现边界
WMMSE 外轮：当前 w → A 接收器 → E、Ω 权重 → 固定量求 w
拟以当前统计 C 为基础，研究误差集合校准与最坏情形内层，并与统计平均设计比较。
ADMM 内轮：固定 A、Ω；每轮更新 x → z → y → 双残差
x：波束
研究链路组稀疏
拟议消息门
消息变化与缓存比较
z：副本
联合功率投影
y：对偶
按 x−z 更新
原始残差 ‖x−z‖；对偶残差 ρ‖z⁺−z‖；触发变化 ‖m−缓存‖：三者不同。
返回可行 z → 检查外层停止；s 阈值判决后重优化并复查速率与功率。
当前实现状态
已实现
矩阵 WMMSE、统计 C、集中式 ADMM
部分证据
同输入对拍与功率可行；正式规模未收敛
未实现
椭球最坏情况、稀疏/休眠、本地 TRP、触发
未接通
历史 GA/PSO 搜索 → 新求解器
拟研究 TRP 本地变量划分、共识交换与消息缓存；以计算量、消息量和收敛残差检验。
Notes: 本页回答 WMMSE 与 ADMM 怎样联合工作，以及稀疏、休眠、事件触发究竟插在哪。先读左上当前外轮：w 形成有效信道，按 Ryy 更新 A、E 和 Ω，固定它们与用户权重 η 后建立预编码二次子问题；这是分块交替，不表示整个联合问题凸。当前统计误差 C 进入 Ryy 与二次算子；原文最坏情形 max_w min_ΔH 见本地 2.png，对应 Markdown 第53–61行，但未给出与 WMMSE 的等价转化，不能把统计平均模型叫作所有椭球误差的保底。再读内轮：当前代码在一个 MATLAB 进程里用 CG 更新 x、联合跨组功率投影 z、缩放对偶 y+=x−z。原文提议把链路组稀疏加到 x 步；近端 group-shrink 的单独算子有闭式形式，但耦合二次项加组稀疏的完整子问题一般不能一次软阈值求解，固定变量后凸性要逐项判断。原文的未缩放 μ 对偶更新应为 μ+=ρ(x−z)，缩放 y=μ/ρ 时为 y+=x−z，当前代码使用后者。原始残差应是更新后 x^{t+1}−z^{t+1}，对偶残差 ρ(z^{t+1}−z^t)；Markdown 第133行写 x^{t+1}−z^t，不能当本轮原始残差。事件触发若按相对上次发送的消息 m 与缓存 m̄ 比较，还必须定义 m 的内容、未发送时协调侧使用的缓存、哪些消息每轮仍发送，以及对偶与共识如何更新；原文第135–141行“静默并跳过对偶”尚不足以形成收敛的完整算法。TRP 本地并行也需拆开跨 TRP 的相干与干扰耦合，变量副本本身不证明已分布式。最后看右侧状态：当前矩阵 WMMSE、接收侧统计 C 和集中 ADMM 有源码；210/420 UE 同输入对拍、功率可行有记录，但正式规模停止条件未通过；最坏情况、组稀疏、休眠、本地计算、消息缓存和事件触发无实现；历史搜索未接正式入口。下一步不是在汇报中承诺效果，而是补充定义和做同条件对照。
研究表达补充：右侧状态栏保留当前事实。已有基础是集中式矩阵 WMMSE、统计误差项和 ADMM 可行功率副本。拟研究的事件触发、稀疏与本地计算用相应节点标为“拟议”，不属于当前 ADMM 执行路径。针对 TRP 本地化，需研究跨 TRP 相干项与干扰二次项的变量划分、共识副本、交换消息和缓存；针对触发规则，需区分本轮原始残差、对偶残差以及相对上次发送值的变化，说明静默时继续计算什么。验证比较集中式基线与拟议方法的边缘体验、功率可行性、内外层停止、运行时间和传递量；不预设收敛保证或通信降低比例。