## Slide 1
非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究
研究汇报
Notes: 研究对象：茶思任务中的非理想SRS/CSI与用户中心多TRP协同。本材料对应已提交代码 db9d7e3；当前另一个会话的工作区更改不包含在本材料。研究结果尚不能等同正式验收。
讲解从茶思原始难题开始：非理想 SRS/CSI 下，多 TRP 协同需要兼顾边缘体验、跨资源功率与规模。标题中的“优化研究”对应当前已实现的矩阵 WMMSE 与集中式 ADMM，也包含尚未完成的鲁棒扩展；不要把本汇报说成完整验收。下一页给出四段阅读顺序。追问：成果是否已达标？目前只能说同输入数值对拍和功率可行有记录，正式规模收敛及新版效果未证实。

## Slide 2: 主要内容
1
研究问题与网络
2
系统模型与求解
4
新版研究方案
3
误差机制与验证
Notes: 本页给出四段讲述顺序。第一部分界定困难、目标与物理网络；第二部分沿通信变量讲建模与当前求解；第三部分说明非均匀误差和现有证据；第四部分单列202610版系统方案。每段均区分原始任务、当前实现、已验证结果与研究设想。
先让听众看四个分组：研究问题和网络给出对象，系统模型和求解说明如何从信道产生预编码，误差机制和验证说明现有证据，最后新版方案独立介绍拟研究扩展。第 13–15 页的橙色拟议模块不在当前正式执行链。与第 3 页衔接时强调原始验收指标和研究方法是两个不同层次。

## Slide 3: 研究问题与方法
研究问题中的困难
当前处理与拟研究方法
用什么检验
01
链路 SRS/CSI 质量不同
对应机制
链路条件误差 C → 接收与预编码
评价口径
同场景误差对照
02
边缘 UE 协同受干扰影响
对应机制
用户中心服务 + WMMSE 更新
评价口径
体验低分位与速率
03
273 RB 与跨组功率耦合
对应机制
集中式 ADMM 联合投影
评价口径
功率违规与残差
Notes: 本页回答“困难为什么需要这些方法”。按每行从左到右读：不同 UE–TRP 的测量质量导致条件误差不同，当前用链路统计 C 进入接收与预编码；边缘 UE 协同受有用信号和干扰共同影响，用用户中心服务和 WMMSE 更新；273 RB 使各资源组共享 TRP 功率预算，当前集中式 ADMM 做联合投影。右侧列的是应检验的量，不是已经达成的效果。当前尚未实现椭球最坏情况或 TRP 本地分布式。第 4 页转到真实七站拓扑。来源为茶思原始三张图、chasi_generate_scene.m 和 chasi_matrix_wmmse.m。老师若问“80% 是否已达成”，回答正式口径仍须锁定共同基线与分母，目前无达成证据。

## Slide 4: 网络拓扑与协同架构
共址扇区 · 用户中心服务
① 三个 TRP 共用一个站址，箭头表示扇区主方向。
② UE 7 由 T01、T02 服务；CPU 集中计算预编码。
彩色小点＝实际 UE；颜色＝初始归属站址。
Notes: 回答：七站三扇区、UE 空间分布、服务关系和 CPU 分工。左图是 MATLAB 输出的真实坐标；全部210个 UE 均为独立散点，未重复画点。MATLAB lines(7)颜色按 home 所在站 S1–S7：S1蓝、S2橙、S3黄、S4紫、S5绿、S6青、S7洋红/暗红。颜色不是调度或完整服务集合。右图 UE7 的 home=T01，服务集合 T01/T02；两TRP共址，服务连线可能重合。CPU 为逻辑协调节点，不是实际部署坐标。原材料规定每小区10–20 UE、小区内均匀分布；当前10 UE/小区，总210。chasi_geometry_from_samples.m 以中心(450,450)m、外围6站距中心300m生成；每站三个 TRP 共址；UE 在每扇区25–150m环扇区，以 θ=φ_l+(v−1/2)2π/3 与 r=sqrt(rmin²+u(rmax²−rmin²))采样，因此面积均匀。25–150m边界是项目假设。home 为生成扇区，服务集合为 home 加最近活动 TRP，当前上限2。扇形不是无干扰硬覆盖。下一页沿变量看执行链。追问：紫色点是什么？是初始归属 S4 的真实 UE。

## Slide 5: 真实执行链
正式 MATLAB 入口：一次场景快照生成 → 固定资源 → 求预编码 → 真信道评价
① 场景/业务
站址、扇区、UE 位置
生成服务集与业务到达
② 真信道
几何增益 + 复高斯
Hᵗʳᵘᵉ：4×64 / 链路
③ 等效测量
CSI-RS / SRS 质量与年龄
输出 Ĥ、C：4×64 / 4×4
④ 资源规则
关联 b、调度 χ、流数 r
及资源权重 ν 固定
⑤ 优化
Ĥ、C 和固定资源输入
矩阵 WMMSE–ADMM 求 w
⑥ 用同一预编码 w 在 Hᵗʳᵘᵉ 上重算下行速率 → 业务交付量、体验分位与功率
旧 GA / PSO 搜索链独立；当前正式入口没有把历史候选接到矩阵求解器。
Notes: 沿编号讲真实执行顺序。chasi_run.m 调 chasi_generate_scene.m → chasi_generate_traffic.m → chasi_matrix_wmmse.m → chasi_evaluate.m，当前是原生 MATLAB 求解，不再经旧 Python 桥接。Htrue 参与仿真测量生成及最后评价；非理想优化输入 Ĥ、C。b/χ/r/ν 为规则生成，w 为求解量。历史 GA/PSO 与正式链未接通。db9d7e3。
按左到右读真实执行链：几何与业务生成真信道 Htrue；等效 CSI-RS/SRS 质量形成估计 Hhat 和条件误差 C；关联 b、调度 χ、流数 r 和资源权重 ν 由规则固定；矩阵 WMMSE–ADMM 优化含幅度的 w；同一 w 放到 Htrue 上计算速率、体验代理和空口功率。真信道用于仿真生成与最后评价，非理想分支求解使用 Hhat、C。历史搜索链没有调用该正式求解器。下一页拆开测量主体。老师若问“是否已真实协议实现”，回答这是等效测量和集中仿真。

## Slide 6: SRS–CSI 测量与估计
UE / 链路
测量对象
TRP / 接收侧
采集与上送
CPU / 协调侧
集中建模与求解
① UE 测量视角
SRS 上行；CSI-RS 下行观测
② 等效观测样本
质量、年龄、跳频选择 P
③ 条件估计
先验 + CSI-RS + SRS → Ĥ、C
④ 资源与求解
b、χ、r、ν 固定；用 Ĥ、C 求 w
⑤ 下行执行
取得各 TRP 预编码块 wₗ
⑥ UE 接收
多 TRP 相干叠加 + 干扰
当前是仿真的等效观测与集中数值计算；图中的信息流不代表完整上行协议或 TRP 本地 ADMM。
Notes: 按 UE→TRP→逻辑 CPU→TRP→UE 的泳道读。chasi_generate_scene.m 用真实信道模拟 CSI-RS 与 2 行 SRS 观测，measurement SINR、年龄进入等效噪声，后验估计输出 H_est(4×64) 与每列接收侧协方差 C(4×4)；资源规则和集中求解在单进程数值实现。这里的 UE/TRP/CPU 是物理解释，并非已实现上行波形、信令、前传或分布式 ADMM。db9d7e3。
从 UE/链路、TRP/接收侧、CPU/协调侧三条泳道读。图中的 SRS 上行、CSI-RS 等效样本只描述仿真观测抽象，不表示完成物理协议栈。Hhat 为 4×64 估计信道，C 为每发射列的 4×4 接收侧条件协方差；CPU 侧根据它们和固定资源求 w，TRP 按 w 发射，UE 再接收。当前预编码和 ADMM 都在单 MATLAB 进程集中计算，不能根据泳道图声称各 TRP 本地并行。下一页解释资源变量。依据 chasi_generate_scene.m、chasi_run.m。

## Slide 7: 资源变量与方法分工
历史慢层搜索：独立评价链
候选编码：PF 指数、连接数、调度阈值、rank 门限及修复参数等；不是正式场景的直接联合决策变量。
GA 用选择、交叉、变异产生候选；PSO 用位置和速度更新候选；历史评价器计算目标并筛选。
当前正式快层：集中式求解
规则固定：关联 b、调度 χ、流数 r、资源权重 ν；输入 Ĥ 与 C。
优化：含发射幅度的预编码 w；跨资源组共享每 TRP 功率预算 Pₗ。
尚未接通
只有经过接入与统一评价，才能把“慢层候选 → 快层求解 → 反馈”称为当前联合链。
Notes: 正式入口 chasi_run.m 当前从资源规则直接进入矩阵 WMMSE–ADMM。历史 GA/PSO 搜索代码在 matlab/core，候选含连接数、调度阈值、rank 门限及修复参数等，评价器与正式物理层目标不同；不能把独立搜索画成已接通。图中虚线是可能的未来接口。正式功率约束 ΣgνgΣj||w_ljg||²≤P_l。db9d7e3。
先比较两侧：左边历史候选搜索通过 GA 交叉/变异/选择或 PSO 位置/速度更新提议参数，再用旧评价器计分；右边当前正式链固定关联 b、调度 χ、流数 r 和资源权重 ν，只优化预编码 w。橙色虚线表示研究上希望有慢层候选传给快层求解，但当前无实际调用关系。跨资源组功率预算按一个 TRP 共用 P_l，不可每 RB 重新使用整额。下一页从 w 走向真实信道评价。追问：旧候选是否就是正式优化变量？不是，必须先做编码、目标和评价器映射。

## Slide 8: 下行通信与评价
发射与传播
UE 接收与速率
业务与评价
wₗkg：预编码
TRP l 发送 UE k 的 r 流
Hᵗʳᵘᵉ：真实信道
各服务 TRP 在 UE 相干叠加
yₖg：接收信号
有用信号 + 同资源干扰 + 噪声
每 TTI 可传比特
RB 带宽 × SE × 有效时长
速率 / SE
真实信道下 log-det 差
组成分析
分出有用信号、干扰与噪声
业务交付量
受流量到达和队列限制
用户体验
有效时窗内交付量 / 时间
最终报告
体验分位、功率、停止状态
同一个 w 用于仿真真实信道评价；非理想优化分支的求解输入仍是 Ĥ、C。
Notes: 按三条横带讲：发射→传播→接收→物理速率→业务交付→用户体验。w_lkg 是 64×r 含幅度预编码，Htrue_klg 是 4×64 真信道，有用部分对同一 UE 的服务 TRP 相干求和；其余同组 UE 数据是干扰，另加单位噪声。chasi_evaluate.m 的 true_rates 在 Htrue 上计算 logdet 总协方差减干扰协方差；再由 RB 带宽和 TTI 得交付容量，与业务到达/队列共同得到体验 Mbps 和分位。不能将优化目标等同最终验收指标。db9d7e3。
从发送 w 到真实信道 Htrue，多个 TRP 的同用户流相干叠加；同资源其他用户流形成干扰，叠加噪声得到 UE 接收信号。接收矩阵和 MSE 在优化阶段使用 Hhat、C；最终速率评价重算于 Htrue，不能偷用 Htrue 优化非理想分支。SE 按资源权重转为 TTI 可传比特，再进入业务交付量和用户体验统计。现有体验是代理实现，原协议的有效样本、头尾剔除和底部 5% 口径仍需严格复核。下一页解释求 w 的嵌套算法。

## Slide 9: WMMSE–ADMM 嵌套求解
WMMSE 外轮：更新接收与权重
可行 w
初始化 / 上轮输出
F 与 Rʸʸ
Ĥw；误差项 pC
A、E、Ω
MMSE 接收；逆 MSE 加权
二次子问题
固定 A、Ω、η，求 w
ADMM 内轮：固定 A、Ω、η
x：原变量
CG 解线性系统
z：可行副本
跨组功率投影
y：缩放对偶
y ← y+x−z
残差
原始 / 对偶 / CG
内层未停止 → 再更新 x
返回可行 z → 重算外层目标 → 接受 / 回溯 / 停止；未停止则返回 F、Rʸʸ。
Notes: 外层：w 初始可行；F_kjg=Σ_l Hhat_klg w_ljg，相干叠加；Ryy_kg=I+Σ_j F_kjg F_kjg^H+Σ_l p_lg C_klg；A=(Ryy)^−1 Fkk；E 为 MSE 矩阵；Ω=E^-1；η 为用户效用权重。固定 A/Ω/η 构建预编码二次子问题。内层 ADMM 以 CG 更新 x，所有组联合投影 z 到每 TRP 功率预算，y+=x-z，并判原始/对偶/CG 残差；未停止闭合回到 x。返回 z 后外层重新计算目标并进行接受/回溯和停止检查；未停止返回状态更新。当前为集中式单进程求解，正式规模停止条件尚未满足。chasi_matrix_wmmse.m，db9d7e3。

## Slide 10: ADMM 功率约束与停止
内轮将二次预编码问题拆为原变量 x 与功率可行副本 z，y 记录一致性误差。
① CG 更新 x
按 νg Qg 与 ρ/2 构成线性系统
② 联合投影 z
Σg νg Σj ‖wₗjg‖² ≤ Pₗ
③ 对偶与残差
y←y+x−z；检查残差
为什么跨组投影？一个 TRP 在所有资源组共用同一预算 Pₗ；逐组独立限制会改变原问题。
功率可行 ≠ 数值对拍通过 ≠ ADMM 收敛 ≠ WMMSE 外层停止。
Notes: 源码 chasi_matrix_wmmse.m ADMM 段。每组 x 的正规方程含 νg Qg + ρ/2 I，与增广目标定义一致。z 是跨全部资源组的联合投影，y 为缩放对偶。检查原始/对偶残差及 CG 精度，ρ 可自适应。返回功率可行的 z 供外层接受/回溯。当前正式规模未满足算法停止条件。db9d7e3。
本页放大 ADMM 的跨组功率约束和停止判断。固定接收器 A、MSE 权重 Ω 和用户权重 η 后，x 步用 CG 解二次线性系统；z 步对同一 TRP 在所有资源组的加权波束功率联合投影；缩放对偶 y 按 x−z 更新。原始残差、对偶残差、CG 线性求解误差及 WMMSE 外层停止是不同量。当前返回可行副本 z 可以使功率预算满足，但不能证明内层或外层已收敛。210/420 UE 保存运行虽数值对拍与功率可行，正式规模停止条件未通过。下一页看测量误差进入接收计算。

## Slide 11: 现有统计误差机制
测量质量与年龄
SINR、CSI 年龄、SRS 行选择
条件协方差 C
每链路、资源组的 4×4 统计误差
接收统计
Rʸʸ 增加 Σₗ pₗg Cₖₗg
预编码与评价
二次算子 𝒬(C) → w → 真信道体验
当前统计模型：先验、CSI-RS 与 SRS 观测的精度相加；未测 SRS 的组只用其余观测。
拟研究：由统计误差校准矩阵信道的不确定集合；最坏情况内层未接入。
当前 C 为接收侧 4×4 协方差；新版椭球的坐标域、尺度与置信水平还需定义。
Notes: 本页回答当前代码如何利用非理想 CSI，并为后面的新版方案划清边界。沿箭头从 SRS 质量/年龄讲到接收侧 4×4 条件协方差 C、Ryy 中的误差项、再到固定接收器后的二次算子 𝒬(C) 与预编码 w。这里的 𝒬 是求解器的线性算子，不是新版方案的 64×64 椭球矩阵 Q。当前 awgn_independent 分支把先验、CSI-RS、SRS 的精度相加；pilot_reuse_gaussian 有单独分支。C 只描述统计平均意义的扰动，不保证任何确定性椭球内的最坏速率。下一页是当前符号表，之后单列新方案。依据 db9d7e3 的 chasi_generate_scene.m:65–110、chasi_matrix_wmmse.m:380–444。老师若问是否已做到鲁棒保底：回答是统计误差惩罚已进入计算，最坏情况约束与公平对照结果尚未建立。

## Slide 12: 核心变量
类别
标准符号
中文含义
维度 / 单位
索引与规模
l, k, j, g; Nₜ, Nᵣ, r
TRP、UE、资源组；端口、接收天线、流数
索引；64、4、≤2
信道与测量
Hᵗʳᵘᵉ, Ĥ, C
真信道、估计信道、条件误差协方差
4×64；4×64；4×4
资源变量
b, χ, ν; w, p, Pₗ
调度、服务、RB 权重；预编码、功率、预算
0/1；64×r；W
WMMSE
F, Rʸʸ, A, E, Ω, η
有效信道、接收协方差、接收器、MSE、权重、效用
4×r；4×4；r×r
ADMM
x, z, y, ρ
原变量、可行副本、缩放对偶、罚参数
同 w；标量
评价
Rˢᴱ, Rᵉˣᵖ
频谱效率、按协议统计的体验率
bit/s/Hz；协议口径
Notes: 回答：跨图使用的核心符号各表示什么，哪些有物理单位。维度r随用户与资源组变化，表中符号省略下标。Htrue/Hhat∈C^{4×64}，C、Ryy∈C^{4×4}，w∈C^{64×r}，A/F∈C^{4×r}，E/Ω∈C^{r×r}；x/z/y与w同维。ν为RB计数/权重，p和P_l按当前归一化功率制说明；SE=bit/s/Hz，Rexp依业务协议和采样规则定义。完整符号见现有FORMULA_TRACE与SYMBOLS.md。辅助索引、维度及假设可口头解释。下一页只介绍独立新版方案。
本页作查阅符号而非替代每页解释。l、k、g 是 TRP、UE、资源组索引；Htrue/Hhat 是 4×64 真/估计信道；C 是 4×4 接收侧条件误差；w 为 64×r 的完整预编码块。A、E、Ω 是 WMMSE 中的接收器、MSE 和权重；x、z、y 是 ADMM 原变量、可行副本、缩放对偶。p 是 w 的加权范数，P 是每 TRP 预算；RSE 和 Rexp 分别为物理频谱效率与业务体验统计口径。新方案的 64×64 椭球 Q 不应与现有 4×4 C 或二次算子 𝒬 混淆。下一页据此进入拟研究方案。

## Slide 13: 新版方案：测量可靠性驱动协同
SRS 测量误差 → CSI 偏差 → 协同波束与干扰预测失准 → 边缘体验风险
第一层：不同 UE–TRP 链路的误差规模
原文用 SRS SINR、距离、速度和 NLOS 构造链路误差方差；函数 f 与量纲尚未标定。
第二层：一条链路内的方向差异
Q 的特征值描述各方向误差；对角形式只在选定坐标基中成立。
原文的单接收向量椭球
Δh∈ℂ⁶⁴；Q∈ℂ⁶⁴×⁶⁴。若 Q 是统计协方差，置信边界还需要尺度 τ；原文固定为 1。
当前代码用 H∈ℂ⁴×⁶⁴、Cᵣₓ∈ℂ⁴×⁴；扩展为 256 维矩阵误差集合需推导，尚未实现。
Notes: 本页回答为什么提出新版方案，以及“非均匀”究竟有哪两层。从上方因果链讲：SRS 不准使 CSI 有偏差，协同波束和干扰预测可能失准，边缘 UE 的体验风险上升；规模、功率和前传开销也是动机，不是已解决结果。左侧链路尺度来自 202610 Markdown 第31–43行的经验式 σ²=f(SRS SINR,d,v,NLOS)，f、单位和数据标定未给定；C=1/(1+σ²) 只有 σ² 已无量纲化才有清楚含义。右侧是同一链路内方向差异。公式来自本地 1.png，对应 Markdown 第47–51行：Δh 为一条单接收天线链路的 64 维复误差向量，Q 为 64×64 正定形状矩阵；本地 3.png 对应第219–233行的对角 Q。对角仅在天线坐标或指定特征/波束域有效，一般空间相关性不自动对角。若 Q 还代表误差协方差，应引入置信半径 τ，例如 Δh^H(τQ)^−1Δh≤1，并说明分布与置信水平；这属于解释时的补充，不是原文已标定结果。原文 Q=Φ/C 的经验缩放在 C→1 时不趋零，故不能说高置信链路椭球自动收缩到零；C→0 时无界也需截断。当前代码的 H_true/H_est 是 4×64，接收侧 C_rx 是 4×4，列独立假设下完整 vec(H) 协方差形式为 I_64⊗C_rx；它不等于原文发射侧 64×64 Q。下一页讲 w、功率与稀疏决定什么。追问：大误差是否必然展宽波束？不必然，要由目标、信道几何与约束共同决定。来源：原始 Markdown 及本地 1/3.png、chasi_generate_scene.m。

## Slide 14: 新版方案的优化变量与约束
完整波束 w 同时决定发射方向与幅度；功率 p 由波束范数导出。
公平效用 − 链路组稀疏 − TRP 激活代价；分开两种惩罚系数是解释修正。
波束与功率
wₗₖg∈ℂ⁶⁴×ʳ；pₗ 是所有资源组的加权发射功率。
链路组 vs 整 TRP
‖wₗₖ,:‖ 归零只删一条服务链；sₗ=0 才约束整台 TRP 不发射。
限制与后处理
边缘最低速率、关联可行性；sₗ 松弛判阈后须重优化并复查。
任务目标：边缘体验、体验损失 <10%、空口发射功率降 >30%；参照与分母须按原始材料核定，当前无新版效果证据。
Notes: 本页回答新版方案到底优化什么。先说当前预编码 w 已含幅度和方向，不应再无定义地把独立 p 当决策变量；p_l=Σ_gν_gΣ_k||w_lkg||² 是跨资源组/跨 RB 的空口发射功率，s_lP_l 表示 TRP 关断时该 TRP 所有发射块为零。公式的公平效用 Uα、链路稀疏 λ_link、激活成本 λ_on 是对 Markdown 第69–85行原目标的清晰参数化；原文写 λΣ_nΣ_k(||w_nk||+γs_n)，s_n 成本因 Σ_k 被重复计数，分离系数是解释修正，不冒充原文。w_lk,: 的组跨所有 g；该组归零只删 l→k 服务，未必让 l 对其他 UE 停发，更不会消除 l→k 的所有物理干扰。若整 TRP 休眠，可用 s_l=0 和全组功率约束，但需处理固定设备功耗与空口功率不同的口径。原文二进制 s_l 先放松到 [0,1] 再阈值判决，阈值后要在固定活跃集上重优化并检查速率、服务可行性和功率；原文未给出完整过程。α-fair 目标与硬最低速率并存时可行性不能预设。原始“难题1”要求挑战 50% PRB 条件下边缘体验提升达到理想 CSI 集中协同提升的 80%，这更像相对提升比例，不是绝对速率比；共同基线、分母和统计样本需在正式指标定义中核定。<10% 指相对独立功控基线的平均体验损失，>30% 指空口总发射功率降低，不是设备耗电或总能耗。当前代码尚无新版目标实测结果。下一页解释该目标如何可能进入求解器以及缺口。

## Slide 15: 新版求解流程与实现边界
WMMSE 外轮：当前 w → A 接收器 → E、Ω 权重 → 固定量求 w
上式是原文最坏情形设想；当前统计 C 尚未转化成这个内层问题。
ADMM 内轮：固定 A、Ω；每轮更新 x → z → y → 双残差
x：波束
拟加链路组稀疏
消息门
m 与缓存比较
z：副本
联合功率投影
y：对偶
按 x−z 更新
原始残差 ‖x−z‖；对偶残差 ρ‖z⁺−z‖；触发变化 ‖m−缓存‖：三者不同。
返回可行 z → 检查外层停止；s 阈值判决后重优化并复查速率与功率。
当前实现状态
已实现
矩阵 WMMSE、统计 C、集中式 ADMM
部分证据
同输入对拍与功率可行；正式规模未收敛
未实现
椭球最坏情况、稀疏/休眠、本地 TRP、触发
未接通
历史 GA/PSO 搜索 → 新求解器
原文尚未定义：本地耦合拆分、发送对象与缓存、触发后共识/对偶更新及收敛条件。
Notes: 本页回答 WMMSE 与 ADMM 怎样联合工作，以及稀疏、休眠、事件触发究竟插在哪。先读左上当前外轮：w 形成有效信道，按 Ryy 更新 A、E 和 Ω，固定它们与用户权重 η 后建立预编码二次子问题；这是分块交替，不表示整个联合问题凸。当前统计误差 C 进入 Ryy 与二次算子；原文最坏情形 max_w min_ΔH 见本地 2.png，对应 Markdown 第53–61行，但未给出与 WMMSE 的等价转化，不能把统计平均模型叫作所有椭球误差的保底。再读内轮：当前代码在一个 MATLAB 进程里用 CG 更新 x、联合跨组功率投影 z、缩放对偶 y+=x−z。原文提议把链路组稀疏加到 x 步；近端 group-shrink 的单独算子有闭式形式，但耦合二次项加组稀疏的完整子问题一般不能一次软阈值求解，固定变量后凸性要逐项判断。原文的未缩放 μ 对偶更新应为 μ+=ρ(x−z)，缩放 y=μ/ρ 时为 y+=x−z，当前代码使用后者。原始残差应是更新后 x^{t+1}−z^{t+1}，对偶残差 ρ(z^{t+1}−z^t)；Markdown 第133行写 x^{t+1}−z^t，不能当本轮原始残差。事件触发若按相对上次发送的消息 m 与缓存 m̄ 比较，还必须定义 m 的内容、未发送时协调侧使用的缓存、哪些消息每轮仍发送，以及对偶与共识如何更新；原文第135–141行“静默并跳过对偶”尚不足以形成收敛的完整算法。TRP 本地并行也需拆开跨 TRP 的相干与干扰耦合，变量副本本身不证明已分布式。最后看右侧状态：当前矩阵 WMMSE、接收侧统计 C 和集中 ADMM 有源码；210/420 UE 同输入对拍、功率可行有记录，但正式规模停止条件未通过；最坏情况、组稀疏、休眠、本地计算、消息缓存和事件触发无实现；历史搜索未接正式入口。下一步不是在汇报中承诺效果，而是补充定义和做同条件对照。老师若问 60–80% 消息减少或 30% 功率下降：回答原文是预期，尚无新版实验支持；空口功率不等于设备总能耗。